INSTRUKCJA

MONTAŻU  I  UŻYTKOWANIA  BETONOWYCH  KRAWĘŻNIKÓW

PRZYSTANKOWYCH,  AUTOBUSOWYCH

- ASORTYMENT  KRAWĘŻNIKÓW  PRZYSTANKOWYCH  BETONOWYCH:

1) Krawężnik prosty-h=18 cm (KPP-18)  - długość 100 cm

2) Krawężnik przejściowy lewy h-18/13 (KPPL-18/13)  - długość 100 cm

3) Krawężnik przejściowy prawy h-18/13 (KPPP-18/13) – długość 100 cm.

4) Krawężnik łukowy zewnętrzny h-18 R3,0 (KPŁZ-18/R3,0)

5) Krawężnik łukowy wewnętrzny h-18 R3,0 (KPŁW-18/R3,0)

- MONTAŻ  KRAWĘŻNIKÓW  PRZYSTANKOWYCH:

1)  Montażu krawężników dokonuje się  z zachowaniem zasad niniejszej Instrukcji oraz zgodnie z

projektem technicznym budowy przystanku autobusowego opracowanym przez biuro projektów i

dział przygotowania produkcji budowlanej firmy montażowej.

2) Montażu krawężników dokonuje się przy użyciu atestowanych zawiesi linowych o udźwigu do

500 kg oraz

a) uchwytów samozaciskających, w przypadku krawężników prostych lub

b) stalowych, atestowanych wideł, w przypadku krawężników kształtowych lub

c) stalowych dybli umieszczanych po jednym w obu ściankach bocznych krawężnika..

3)  Pomiędzy elementami wskazanym jest stosowanie wkładek uszczelniających gumowych, PE lub

innych, zapewniających szczelność na styku montowanych elementów. Doboru wkładki dokonuje

biuro projektów.

4)  Zaleca się stosowanie długości fabrycznych produkowanych elementów, w celu uniknięcia

przecinania krawężników dla ich wpasowania w miejsce montażu.

- KONSERWACJA  I  UŻYTKOWANIE  KRAWĘŻNIKÓW:

- Za uszkodzenia mechaniczne krawężników producent nie odpowiada.

- Stosowanie środków chemicznych do usuwania z powierzchni krawężników wolnego węglanu wapnia w postaci białego nalotu, wydzielającego się z betonu podczas naturalnych procesów chemicznych przy jego twardnieniu i wiązaniu,  jest zabronione i producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie powierzchni krawężników.  Wolny węglan wapnia wydzielający się w postaci białego nalotu na krawężniku, nie jest wadą betonu i  ulega wytarciu.

- Powierzchnia krawężników, dla właściwego utrzymania koloru i szczelności betonu,  powinna być przez Użytkownika co trzy lata hydrofobizowana impregnatem koloryzującym szarym do betonów. Zabieg taki pozwoli na znaczne ponad gwarancję wydłużenie ich trwałości, odzyskanie i  utrwalenie koloru.

- Sprzątanie i odśnieżanie, wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych nie uszkadzających powierzchni krawężników, takich jak miotły, narzędzia drewniane lub z tworzyw sztucznych. Zabronione jest stosowanie łomów, szpadli i innych narzędzi stalowych mogących uszkodzić krawężnik i ryflowaną powierzchnię antypoślizgową. Zabronione jest stosowanie sprzętu mechanicznego o charakterze dynamicznym, którego ruchome,  twarde części stalowe lub inne bezpośrednio dotykają powierzchni krawężników. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe przy niewłaściwym sprzątaniu i odśnieżaniu przystanków, producent nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu warunków gwarancji.

-  2  -

- Odladzanie mechaniczne i chemiczne krawężników jest zabronione. Użytkownik nie powinien dopuścić do trwałego ośnieżenia i oblodzenia przystanków. Jeśli jednak na powierzchni peronu powstanie warstwa lodu, to należy powierzchnię przystanku uszorstnić np. przy pomocy trocin.

Zabronione jest stosowanie do odladzania:

- Narzędzi stalowych takich jak łomy, młoty, szpadle

- Każdego rodzaju soli, której zamarzający roztwór wodny zawsze uszkadza struktury  powierzchniowe betonu i może spowodować jego późniejsze łuszczenie się.

- Sprzętu mechanicznego o charakterze dynamicznym,  którego twarde części ruchome bezpośrednio dotykają powierzchni krawężników i ryfli wypuklych powierzchni antypoślizgowej, ponieważ powoduje on powstawanie mikropęknięć na powierzchni betonu i w konsekwencji jego późniejsze łuszczenie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń krawężników w wyniku nieprawidłowego użytkowania ich przez Użytkownika, producent nie będzie ponosił za to odpowiedzialności.

W takim przypadku producent może podjąć się naprawy lub wymiany,  na zlecenie użytkownika.

Niniejsza Instrukcja montażu i użytkowania betonowych krawężników przystankowych, autobusowych jest integralną częścią każdej Karty Gwarancyjnej wydanej Kupującemu.

Kupujący:      ....................................................

Budowa: ..............................................................

Ilości:  Zgodnie z zamówieniem.

Siewierz dnia ........................r.